Linefinder

Для врача

| A | Прикусная вилка |
| --- | --- |
| B | Винт горизонтальной фиксации |
| C | Винт вертикальной фиксации |
| D | Регулятор магнита |
| E | Фиксатор |
| F | Вертикальный уровень для пациента |
| G | Магнит |

Установка прикусной вилки

Определите середину лица с помощью точек в середине подбородка и середине между бровями.

Нанесите на прикусную вилку A твёрдый силикон. Зафиксируйте прикусную вилку A на верхней челюсти и держите её, присоединив и нижнюю челюсть. После затвердения силикона наложите вертикальный уровень F на магнит G.

Фиксация продольной оси

Отверните фиксирующий винт B и отрегулируйте фиксатор на середину.

Отверните винт вертикальной фиксации C. Вертикальный уровень F может легко поворачиваться в любом направлении. При установке по средней линии зафиксируйте его с помощью винтов B и C.

Фиксированный указатель линии

Результат: зафиксированный указатель линии (линейный угол) для лаборатории.